Рабочий лист к уроку «Простые механизмы. Рычаг. Блок» 7 класс

Задание 1.  Наблюдение равновесия сил и равенства работ на подвижном блоке.

Приборы и материалы: блок, динамометр, измерительная лента, набор грузов, штатив, нить с петлей на конце.

Порядок   выполнения      работы:

- Соберите по рисунку установку.

2. Запишите вес грузов Р = F 1 и силу F2.

3. Поднимите грузы на некоторую высоту при помощи динамометра измерьте пути, которые при этом прошли грузы и динамометр.

4. Вычислите работу этих сил. Сравните числовые значения этих работ.

5. Сделайте вывод.

Задание 2.Наблюдение равновесия сил и равенства работ на наклонной плоскости.

Приборы и материалы: динамометр,  измерительная лента, линейка, каток, штатив.

Порядок   выполнения  работы.

- Установите доску, как показано на рисунке.

- Измерьте высоту наклонной плоскости S1 .

- Измерьте вес катка F1 при помощи динамометра.

- Поднимите каток на высоту наклонной плоскости и вычислите совершенную при этом работу.

5. Положите каток на наклонную плоскость и равномерно катите его вверх при помощи   динамометра. Измерьте силу тяги F2.

6. Измерьте длину наклонной плоскости S2.

7. Вычислите работу при подъеме по наклонной плоскости и сравните ее с работой при подъеме катка на высоту наклонной плоскости.

8. Сделайте вывод.

Задание 3. Наблюдение равновесия сил и равенства работ на неподвижном блоке.

Приборы и материалы: блок, динамометр, измерительная лента, набор грузов, штатив, нить с петлей.

Порядок   выполнения   работы:

- Соберите установку по рисунку.

- Запишите вес грузов и показания динамометра.

- Поднимите грузы на некоторую высоту и измерьте высоту подъема груза и динамометра.

- Вычислите работу силы при подъеме грузов и работе силы сопротивления.

- Результаты вычислений и измерений запишите в тетрадь.

- Сделайте вывод.

Задание 4.Проверка равенства работ на рычаге.

Приборы и материалы: рычаг- линейка, набор грузов, измерительная линейка, штатив.

Порядок  выполнения   работы:

- Подвесьте рычаг на оси, как показано на рисунке

- Добейтесь равновесия рычага.

- Отклоните рычаг на некоторый угол в вертикальной плоскости и измерьте пути, пройденные точками приложения сил тяжести.

- Вычислите работы, совершенные обеими силами тяжести, и сравните их числовые значения.

- Результаты измерений и вычислений запишите в тетрадь.

- Сделайте вывод.